Zadavatel: 		Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

Sídlo: 			Lázeňská 1001, Třeboň II, 379 01 Třeboň

IČ: 			25179896

Veřejná zakázka:  	Rozšíření a rekonstrukce kuchyně a jídelny Bertiných Lázní Třeboň – 			Dodávka gastro vybavení

V Praze dne 10. 7. 2019

Vysvětlení / změna zadávací dokumentace

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ust. § 98 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“) sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz uchazeče:

Zadavatel požaduje v technické specifikaci následující vybavení:

Teplý bufet (poz. X1, Z8)

- možnost obsluhy : obslužná i samoobslužná strana z obou stran

- vany musí umožňovat suchý ohřev sklokeramickými deskami 700W, přičemž každá GN má svoji regulovatelnou desku, ohřev vodou v parní lázni a studený režim s použitím drceného ledu

- konstrukce nástavby ve tvaru obráceného U s horní skleněnou policí tl.16mm

- konstrukce nástvaby musí umožňovat vyjmutí skel bez nářadí a nesmí se rosit pára na skleněných plochách

- pro GN hluboké až 150mm

- infra ohřev horní s volitelnou intenzitou pro každou vanu samostatně 300W

- 1. strana sklo, 2. strana zrcadlová plocha, obě plochy sklopné sklo i zrcadlo, které musí být plně sklopné pod horní skleněnou polici současně

- LCD dotykový displej ze strany zákazníka umožňující zobrazení nabízeného produktu s fotkou, množstvím a cenou za jednotku

- 4 barvy LED s intensitou 2500 lm, osvětlení volitelné z LCD displeje dle druhu prezentované suroviny

- vstup do servisního menu na LCD přes autorizační kód

- 3 samostatné vany pro suchý ohřev s možností vyjmutí každé zvlášť

- možnost použití jedné vany 3xGN1/1

- USB vstup pro nahrávaní fotografií nabízených produktů s popisem a cenou

- vestavěný univerzální zásobník na talíře průměru 300 mm a na misky 120 až 140 mm

- 4 x kolečka (včetně brzd)

- snadno demontovatelný nerezový sokl pro manipulaci s vozíkem

- spodní police nerezová

- celonerezová konstrukce vozíku

- el. zástrčka 230 V pro připojení ze dna vozíku

- kompletní boční obklad, dvířka, perforace, pracovní desky – z minerálního kamene - TERMOSET

Dle zkušeností účastníka je výše uvedená technická specifikace napsána na konkrétního výrobce, který má na území České republiky pouze jednoho jediného distributora. Požadovanou kombinaci sklokeramického ohřevu, LCD dispeje a vkládání suchého ledu splňuje pouze jeden dodavatel a zadavatel tímto úmyslně omezil účast ostatním potencionálním účastníkům zadávacího řízení.

Účastník tímto žádá zadavatele na základě § 6 ZZVZ o změnu technické specifikace a tím i zvětšení okruhu potencionálních účastníků zadávacího řízení.

Účastník si je vědom, že dotaz je vznášen po termínu k podání dotazů. Avšak v případě odmítnutí dotazu je připraven vznést předmětné námitky k výše uvedenému zadávacímu řízení.

Vysvětlení zadavatele č. 4:

Zadavatele odpovídá na dotazy účastníka následovně:

1. Zadavatel stanovením technických a provozních parametrů pro dodávku „Teplý bufet, poz.X1, Z8“ nepředpokládá dodávku konkrétního výrobku. S požadovanou technickou vybaveností a funkcionalitou předpokládá i možnost výroby a sestavení atypického zařízení (na klíč).

2. Zadavatel stanovil zadávací parametry zařízení s ohledem na:

- požadovanou multifunkčnost a předpokládaný provoz pro operativní využití (např. běžný denní režim, speciální nabídky při banketech a mimořádných akcích apod.),

- mobilitu a univerzálnost použití i v jiných provozech zadavatele,

- pro zadavatele je zásadní i designová forma zařízení a variabilní možnosti prezentace nabízených pokrmů,

- možnost obsazení různými formáty nádob a nádobí i s využitím stávajících.

3. Teplý bufet je podrobně popsán v zadávací dokumentaci a skládá ze sklokeramických ohřevů, vnitřní konstrukce, interiérového opláštění, zásobníku na talíře a funkční nástavby.

Jednotlivé komponenty dokáže dodat řada výrobců a distributorů, sestavení a výroba atypického zařízení není v rozporu se zadáním zakázky.

4. Vkládání “suchého ledu” (pevná forma oxidu uhličitého) v zadávací dokumentaci není požadována.

5. Zadavatel trvá na splnění technické specifikace a funkčnosti pro položku „teplý bufet poz. X1, Z8“.

Dotaz uchazeče:

Ve výkazu výměr je u položek uvedeno u sekce M - BAR uvedeno viz. Návrh interiéru restaurace Adéla. V zadávací dokumentaci jsme toto nedohledali.

|  | M – BAR |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | chladící stůl – nápojový |  |  | 1 | dle PD | včetně technologické přípravy pro připojení na externí chladící jednotku, provedení viz. Návrh interiéru restaurace Adéla |
| M2 | chladící stůl – nápojový |  |  | 1 | dle PD | včetně technologické přípravy pro připojení na externí chladící jednotku, provedení viz. Návrh interiéru restaurace Adéla |
| M3 | stůl s dřezem |  |  | 1 | 1800x800x900 | provedení viz. Návrh interiéru restaurace Adéla |
|  | páková baterie |  |  | 1 |  | Provedení stolní, zesílené a otočné ramínko – dlouhé min. 200mm. Pákové ovládání – páka dlouhá min. 310 mm. |
| M4 | myčka skla |  |  | 1 | dle PD | viz. Specifikace technologického vybavení |
| M5 | výčepní stůl |  |  | 1 | 1600x800x900 | provedení viz. Návrh interiéru restaurace Adéla |
|  | sprchový systém |  |  | 1 |  | Nízké provedení – profi sprcha s baterií ze stolu a s ramínkem, nerezová tlaková hadice, tlaková sprcha s pákovým ovladačem |
| M6 | výčepní stojan | není předmětem dodávky gastra |  | 1 |  | zajistí dodavatel nápojů |
| M7 | pracovní stůl |  |  | 1 | 1300x800x900 | provedení viz. Návrh interiéru restaurace Adéla |
| M8 | výrobník ledu |  |  | 1 | 500x580x690 | viz. Specifikace technologického vybavení |
|  | pracovní deska – ostrůvek – pro pozice M1 až M8 |  |  | 1 |  | provedení viz. Návrh interiéru restaurace Adéla + navíc pro pozice M3, M5, M7 prolisovaná pracovní deska, dělení desek dle jednotlivých segmentů |
| M9 | chladící stůl – nápojový |  |  | 1 | 1600x700x900 | včetně technologické přípravy pro připojení na externí chladící jednotku, provedení viz. Návrh interiéru restaurace Adéla, keramická deska – viz. Specifikace technologického vybavení |
| M10 | pracovní stůl |  |  | 1 | 1200x700x900 | provedení viz. Návrh interiéru restaurace Adéla, keramická deska – viz. Specifikace technologického vybavení |
| M11 | stůl s dřezem |  |  | 1 | 1900x700x900 | provedení viz. Návrh interiéru restaurace Adéla, keramická deska – viz. Specifikace technologického vybavení |
|  | páková baterie |  |  | 1 |  | Provedení stolní, zesílené a otočné ramínko – dlouhé min. 200mm. Pákové ovládání – páka dlouhá min. 310 mm. |
| M12 | kávovar | není předmětem dodávky gastra |  | 1 |  | zajistí dodavatel kávy |
| M13 | mlýnek | není předmětem dodávky gastra |  | 1 |  | zajistí dodavatel kávy |
| M14 | mrazící stůl |  |  | 1 | 1300x700x900 | provedení viz. Návrh interiéru restaurace Adéla, keramická deska – viz. Specifikace technologického vybavení |
| N7 | vinotéka | není předmětem dodávky gastra |  | 5 | 600x600x1800 | provedení viz. Návrh interiéru restaurace Adéla + viz. Specifikace technologického vybavení |

Vysvětlení zadavatele č. 5:

Zadavatel zveřejňuje spolu s vysvětlením zadávací dokumentace rovněž projektovou dokumentaci interiéru restaurace Adéla, která nebyla v původních zadávacích podmínkách zveřejněna.

Vysvětlení zadavatele č. 6:

Zadavatel sděluje, že s ohledem na výše uvedené doplnění technické specifikace pořizovaného plnění zakázky rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek následovně:

Nová lhůta pro podání nabídek: do 24. 7. 2019 do 10:00 hod.

S pozdravem

Ing. Martina Chalasová

Manažerka veřejných zakázek

i.s. Mgr. Jakuba Grafnettera, advokáta

zástupce zadavatele